別表第二号　データグループの構成

注

1　データグループは、一の単位で構成される場合がある。

2　最初の単位は、一のデータブロックにより、2番目以降の単位は、一のデータブロックにより又は2以上のデータブロックにより構成されるものとする。

3　開始符号のうち、データグループの最初に置くものは、ヘッディング開始符号とし、その他のものは、テキスト開始符号とする。

4　終了符号のうち、ページの最終データユニットの後に置くものは、テキスト終結符号(最終ページ及び番組索引データの最終データユニットの後に置く場合は伝送終了符号)とし、その他のものは、伝送ブロック終結符号とする。

5　サイクリック・リダンダンシー・チェック符号の位置をデータブロックの最後の部分とするため、データユニットの末尾には、必要に応じて空白(NUL)を設ける(空白は、データユニットのデータ長には含めない。)。

6　開始符号及び終了符号は、次のとおりとする。

| 符号 | 列番号／行番号 |
| --- | --- |
| ヘッディング開始符号(SOH) | 00／1 |
| テキスト開始符号(STX) | 00／2 |
| テキスト終結符号(ETX) | 00／3 |
| 伝送終了符号(EOT) | 00／4 |
| 伝送ブロック終結符号(ETB) | 01／7 |

列番号／行番号の表記方法は、列番号を上位の4ビット、行番号を下位の4ビットとする2進値による。以下別表において同じ。