別表第二十号　文字及びモザイク図形表示による図形の符号化

| 項目 | 符号化の内容 |
| --- | --- |
| 1 文字符号集合の種別及び符号構成 | (1) 文字符号集合の種別は、漢字系集合、英数集合、平仮名集合、片仮名集合、モザイク集合、外字符号集合及びマクロ符号集合とする。 (2) 漢字系集合、英数集合、平仮名集合、片仮名集合及びモザイク集合の符号構成は、それぞれ別記第1から別記第5までに示すとおりとする。 (3) ノンスペーシング文字は、別記第1の(1)1区13点から18点及び同(2)2区94点の文字とし、ノンスペーシングモザイクは、別記第5の(3)及び同(4)のモザイクとする。 ノンスペーシング文字及びノンスペーシングモザイクは、後続する符号により指定される文字、モザイク又はスペース等と合成して表示する。ノンスペーシング文字及びノンスペーシングモザイクの符号と合成する文字、モザイク又はスペース等の符号間に使用できる符号は、別記第6の第1欄に示すとおりとする。 (4) 外字符号による符号化は、次のとおりとする。 ア 外字符号に使用する符号は、1バイト符号又は2バイト符号とする。 イ 1バイト外字符号は、DRCS―1からDRCS―15の15集合とし、各集合は94字(2／1から7／14を使用する。列番号／行番号の表記方法において、列番号が1けたで表記されている場合は、列番号は、b7からb5の3ビットの2進値により示されるものとする。以下別表において同じ。)で構成される。 ウ 2バイト外字符号集合は、DJCS及びDRCS―0の集合とする。DJCSは、漢字糸集合の48区1点から84区4点までの符号の集合(JIS C 6226(1983)の第2水準漢字)とし、その符号化は、別記第7に示すとおりとする。DRCS―0は、2バイトで構成される符号表とし、1区1点から94区94点までの8,836字で構成される。 エ DRCSのパターンデータの符号化は、別表第二十五号に示すとおりとする。 (5) マクロ符号集合は、文字(モザイク図形表示及びDRCS図形表示の図形を含む(以下この表において同じ。)。)符号及び制御符号からなる一連の符号列(以下「マクロ文」という。)を一つの符号(以下「マクロ符号」という。)により代表して使用する機能(以下「マクロ定義」という。)の符号集合をいう。 マクロ符号集合による符号化は、次のとおりとする。 ア マクロ文の定義は、別記第11のマクロ指定により行う。 イ マクロ符号は、1バイト符号とし、94種(2／1から7／14を使用する。)で構成される。 ウ マクロ符号を指定した時、マクロ文の符号列の復号を実行する。マクロ定義を行わない場合は、別記第8に示すデフォルトマクロ文による。 |
| 2 制御機能の符号化 | (1) C0制御符号の符号の構成及びその機能は、それぞれ別記第9及び第10に示すとおりとする。 なお、パラメタを伴う場合は、各符号の直後にそのパラメタを送出する。 (2) C1制御符号の符号の構成及びその機能は、それぞれ別記第9及び別記第11に示すとおりとする。 なお、パラメタを伴う場合は、各符号の直後にそのパラメタを送出する。 (3) SP(スペース)は、指定された表示区画内をすべて背景色とし、DEL(デリート)は、指定された表示区画内をすべて前景色とする。 (4) 拡張のための符号コントロールシーケンスイントロデューサーによって拡張される制御符号は、別記第12に示すとおりとする。 |