別表第二十四号　多層フォトグラフィック図形表示による図形の符号化

| 項目 | 符号化の内容 |
| --- | --- |
| 1 多層フォトグラフィック＊データユニットデータの構成 | (1) データユニットデータの構成は、別記第1に示すとおりとする。 (2) フィールド制御部は、2進値により示した9バイトの符号であり、その構成は別記第2に示すとおりとする。 (3) ユニットデータ部は、2進数により示した可変長の図形データである。 m層からなるユニットデータ部の伝送において各画素のカラーマップアドレスは、各画素の第1層のデータを最下位ビット、第m層のデータを最上位ビットとする。 |
| 2 フィールド制御部の符号化 | (1) 多層書込みモードは、「0」の場合層別書込みモードを指定し、「1」の場合は未定義とする。 (2) 書込み層数は、「000」の場合4層を、「001」の場合は5層をb7からb5の順により示す。 (3) 書込みモードは、別表第二十三号の2の(2)に同じ。 (4) Py、Pxは、別表第二十三号の2の(3)に同じ。 (5) By、Bxは、別表第二十三号の2の(4)に同じ。 (6) Uy、Uxは、別表第二十三号の2の(5)に同じ。 (7) SDは、別表第二十三号の2の(6)に同じ。 (8) Fy、Fxは、別表第二十三号の2の(7)に同じ。 |
| 3 ユニットデータ部の符号化 | (1) 多層ユニット制御の構成は、別記第3に示すとおりとし、その符号構成は、別記第4に示すとおりとする。 (2) パターンデータは、指定されたデータ圧縮方式により送出する。パターンデータが「0」又は「1」で一定である場合は、伝送省略指定によりパターンデータ送出を省略できる。 パターンデータの符号化は、別表第二十三号の3の(4)及び(5)に同じ。 |
| 4 多層フォトグラフィックデータユニットを伝送する場合の制限 | (1) 四層フォトグラフィック伝送の場合のデフォルトパレット番号は、1とする。 (2) フラッシング制御及び一層フォトグラフィック図形のコンシール制御を含むページデータでは、ブリンク制御は行わない。 (3) 多層フォトグラフィックデータユニットは、本文、ヘッダ文、ジオメトリック及び一層フォトグラフィックデータユニットの前に送出する。ただし、四層フォトグラフィックデータユニットは、それまでの色の種類が15以下の場合はこの限りでない。 多層フォトグラフィックデータユニットの後に送出する本文、ヘッダ文及び一層フォトグラフィックデータユニットにはフラッシング及びコンシール制御を含まないものとする。 |