別表第二十七号　番組索引データユニットデータの符号化

注

1　重畳ライン番号は、番組索引データユニットデータの示す番組の信号が重畳されるテレビジョン映像信号の水平走査期間番号を2進値により示し、14H及び277Hの場合は「4」、15H及び278Hの場合は「5」、16H及び279Hの場合は「6」並びに21H及び284Hの場合は「11」とする。

2　マガジン番号、番組番号1、番組番号2、番組番号3、機能レベル及び番組形態の符号構成は、別表第七号に示すとおりとする。