別表第十一号　TMCC信号の構成(第13条第1項関係)

TMCC信号の204ビットの符号割当ては、以下のとおりとする。

| B0 | TMCCシンボルのための復調基準信号 |
| --- | --- |
| B1～B16 | 同期信号 |
| B17～B19 | セグメント形式識別 |
| B20～B121 | TMCC情報 |
| B122～B203 | パリティビット |

注

1　TMCCシンボルのための復調基準信号は、別表第十八号に示すWiと同一の値をとるものとする。

2　同期信号は、w0＝0011010111101110又はw1＝1100101000010001とし、フレームごとにw0とw1を交互に送出するものとする。

3　セグメント形式識別は、差動変調の場合は111、同期変調の場合は000とする。