別表第十七号の二　セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成(第20条の2第2項関係)

セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の204ビットの符号割当ては、以下のとおりとする。

| B0 | ACシンボルのための復調基準信号 |
| --- | --- |
| B1～B3 | 構成識別 |
| B4～B203 | 変調波の伝送制御に関する付加情報又は地震動警報情報 |

注

1　ACシンボルのための復調基準信号は、別表第十四号に示すWiと同一の値をとるものとする。

2　構成識別は、変調波の伝送制御に関する付加情報を伝送する場合は000、010、011、100、101又は111とし、地震動警報情報を伝送する場合は001又は110とする。

3　地震動警報情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。