別表第十九号　映像信号の各パラメータ(第21条第4項関係)

| 走査線数 |  | 525本 | 525本 | 750本 | 1125本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有効走査線数 |  | 483本 | 483本 | 720本 | 1080本 |
| 走査方式 |  | 1本おき | 順次 | 順次 | 1本おき |
| フレーム周波数 |  | 30／1.001Hz | 60／1.001Hz | 60／1.001Hz | 30／1.001Hz |
| フィールド周波数 |  | 60／1.001Hz |  |  | 60／1.001Hz |
| 画面の横と縦の比 |  | 16：9又は4：3 | 16：9 | 16：9 | 16：9 |
| 水平走査の繰返し周波数fH |  | 15.750／1.001kHz | 31.500／1.001kHz | 45.000／1.001kHz | 33.750／1.001kHz |
| 標本化周波数 | 輝度信号 | 13.5MHz | 27MHz | 74.25／1.001MHz | 74.25／1.001MHz |
|  | 色差信号 | 6.75MHz | 13.5MHz | 37.125／1.001MHz | 37.125／1.001MHz |
| 1走査線当たり | 輝度信号 | 858 | 858 | 1650 | 2200 |
| の標本化数 | 色差信号 | 429 | 429 | 825 | 1100 |
| 1走査線当たり | 輝度信号 | 720 | 720 | 1280 | 1920 |
| の有効標本化数 | 色差信号 | 360 | 360 | 640 | 960 |
| ろ波特性 |  | 別記1 | 別記2 | 別記3 |  |
| 水平同期信号 |  | 別記4 |  | 別記5 | 別記6 |
| 垂直同期信号 |  | 別記7 | 別記8 | 別記9 | 別記10 |

別記1　走査線数が525本であって、走査方式が1本おきの場合のろ波特性

輝度信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)

色差信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)

別記2　走査線数が525本であって、走査方式が順次の場合のろ波特性

輝度信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)

色差信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)

別記3　走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合及び走査線数が1125本であって、走査方式が1本おきの場合のろ波特性

輝度信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)

色差信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)

別記4　走査線数が525本であって、走査方式が1本おき及び順次の場合の水平同期信号

水平同期信号のタイミング及びレベル

| 記号 | 項目 | 規定値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 走査線数が525本であって、走査方式が1本おきの場合 | 走査線数が525本であって、走査方式が順次の場合 |
| H | 水平走査期間(μs) | 1001／15.75 | 1001／31.5 |
| a | 水平ブランキング期間(μs) | 10.70 | 5.35 |
| b | 映像信号開始点(μs) | 9.20 | 4.60 |
| c | 映像信号終了点(μs) | 1.50 | 0.75 |
| d | 負極性パルス幅(μs) | 4.70 | 2.35 |
| e | 水平ブランキング立ち下がり時間(10―90％)(μs) | 0.14 | 0.07 |
| f | 水平同期信号立ち下がり／立ち上がり時(10―90％)(μs) | 0.14 | 0.07 |
| Sm | 負極性パルス振幅(mV) | 300 |  |
| V | 映像信号振幅(mV) | 700 |  |

別記5　走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合の水平同期信号

水平同期信号のレベル

| 記号 | 項目 | 規定値 |
| --- | --- | --- |
| Sm | 負極性パルス振幅(mV) | 300 |
| Sp | 正極性パルス振幅(mV) | 300 |
| V | 映像信号振幅(mV) | 700 |

水平同期信号のタイミング

| 記号 | 項目 | 規定値 |
| --- | --- | --- |
| a | 負極性パルス開始点(T) | 40 |
| b | 映像信号終了点(T) | 110 |
| 水平同期信号のレベルc | 正極性パルス終了点(T) | 40 |
| d | 映像信号開始点(T) | 260 |
| e | パルス立ち上がり／立ち下がり時間(T) | 4 |

注　Tは基準クロック期間を示し、輝度標本化周波数の逆数である。

別記6　走査線数が1125本であって、走査方式が1本おきの場合の水平同期信号

水平同期信号のレベル

| 記号 | 項目 | 規定値 |
| --- | --- | --- |
| Sm | 負極性パルス振幅(mV) | 300 |
| Sp | 正極性パルス振幅(mV) | 300 |
| V | 映像信号振幅(mV) | 700 |

水平同期信号のタイミング

| 記号 | 項目 | 規定値 |
| --- | --- | --- |
| a | 負極性パルス開始点(T) | 44 |
| b | 映像信号終了点(T) | 88 |
| c | 正極性パルス終了点(T) | 44 |
| d | クランプ終了点(T) | 132 |
| e | 映像信号開始点(T) | 192 |
| f | パルス立ち上がり／立ち下がり時間(T) | 4 |

注　Tは基準クロック期間を示し、輝度標本化周波数の逆数である。

別記7　走査線数が525本であって、走査方式が1本おきの場合の垂直同期信号

垂直同期信号のタイミング

| 記号 | 項目 | 規定値 |
| --- | --- | --- |
| F | 垂直走査期間(ms) | 1001／30 |
| D | 垂直ブランキング期間 | 21H＋a |
| A | 等化パルス期間 | 3H |
| B | 垂直同期パルス期間 | 3H |
| C | 等化パルス期間 | 3H |
| s | 垂直同期パルスの立ち上がり／立ち下がり時間(10―90％)(μs) | 0.14 |
| p | 等化パルス幅(μs) | 2.30 |
| q | 垂直セレーションパルス幅(μs) | 4.70 |

注　H、a、b、c、Sm及びVは、別記4に示す値とする。

別記8　走査線数が525本であって、走査方式が順次の場合の垂直同期信号

垂直同期信号のタイミング

| 記号 | 項目 | 規定値 |
| --- | --- | --- |
| F | 垂直走査期間(ms) | 1001／60 |
| D | 垂直ブランキング期間 | 42H＋a |
| A | 垂直ブランキング期間の開始点直後の水平同期パルス開始点から垂直同期パルスの開始点 | 6H |
| B | 垂直同期パルス期間 | 6H |
| C | 垂直同期パルスの終了点直後の水平同期パルス開始点から垂直ブランキング期間の終了点直前の水平同期パルス開始点 | 30H |
| s | 垂直同期パルスの立ち上がり／立ち下がり時間(10―90％)(μs) | 0.07 |
| q | 垂直セレーションパルス幅(μs) | 2.35 |

注　H、a、b、c、Sm及びVは、別記4の値とする。

別記9　走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合の垂直同期信号

垂直同期信号及びフィールドに関する規定

| 記号 | 項目 | 規定値 |
| --- | --- | --- |
| H | 1ライン期間(T) | 1650 |
| h | 垂直同期パルス幅(T) | 1280 |
|  | 画面の最上部のライン | ＃26 |
|  | 画面の最下部のライン | ＃745 |
|  | 垂直ブランキング期間 | 30H |
|  | フレームの開始 | ＃1 |

注　Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。

別記10　走査線数が1125本であって、走査方式が1本おきの場合の垂直同期信号

垂直同期信号及びフィールドに関する規定

| 記号 | 項目 |  | 規定値 |
| --- | --- | --- | --- |
| H | 1ライン期間(T) |  | 2200 |
| g | 1／2ライン期間(T) |  | 1100 |
| h | 垂直同期パルス幅(T) |  | 880 |
|  | 画面の最上部のライン | 最初のフィールド | ＃21 |
|  |  | 次のフィールド | ＃584 |
|  | 画面の最下部のライン | 最初のフィールド | ＃560 |
|  |  | 次のフィールド | ＃1123 |
|  | 垂直ブランキング期間 | 最初のフィールド | 22H |
|  |  | 次のフィールド | 23H |
|  | フィールドの開始 | 最初のフィールド | ＃1 |
|  |  | 次のフィールド | ＃564 |

注　Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。