別表第十九号の十四　ガードインターバルの付加(第22条の14第1項関係)

ガードインターバルは、以下に示すとおり、逆高速フーリエ変換の出力データのうち時間的に後端の出力データを有効シンボルの前に、前端の出力データを有効シンボルの後にそれぞれ付加するものとする。

注　有効シンボルは、別表第十九号の十六に示す有効シンボル期間長に対応する出力データとする。