別表第十九号の十五　搬送波を変調する信号を求める方程式(第22条の14第1項関係)

SRF(t)＝Re｛SBB(t)｝・cos(2πfct)－Im｛SBB(t)｝・sin(2πfct)

ここで

ym(t)＝xm(t)・w(t)

SRF(t)：RF信号

SBB(t)：ベースバンド信号

fc：中心周波数

ym(t)：ウィンドウ処理信号

m：シンボル番号(スーパーフレームの最初のシンボル番号を0とする)

Ts，k：サブキャリア番号kのシンボル期間長

xm(t)：逆高速フーリエ変換後の連続信号

w(t)：ウィンドウ関数

TWGI：ウィンドウガードインターバル期間長(TWGI＝17／B)

T's：全シンボル期間長(T's＝Tu＋TWGI＋TFGI＋TPFI＋TWGI)

NFFT：サブキャリア総数(ただし、1024、2048、4096又は8192)

k：サブキャリア番号(周波数軸上左端のキャリア番号を0とする)

Xk，m：複素変調シンボル

(Δf)SC：サブキャリア間隔((Δf)SC＝B／NFFT)

TFGI：フラットガードインターバル期間長

Tu：有効シンボル期間長(Tu＝NFFT／B)

TPFI：ポストフィックスインターバル期間長(ただし、ポストフィックスインターバル期間長は、別記に示すとおりとする)

B：使用する周波数帯幅

注

1　サブキャリア総数は、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル及びSPCシンボルの場合は、4096とする。

2　Im｛A｝は、Aの虚部を表すものとする。

別記　ポストフィックスインターバル期間長

ポストフィックスインターバル期間長は、次に示すとおりとする。

1　TDMパイロット2シンボルのポストフィックスインターバル期間長は、サブキャリア総数のうち伝送主シンボル、TDMパイロット2シンボル、TPCシンボル、FDMパイロットシンボル、OISシンボル、スタッフシンボル及びPPCシンボルに共通して適用されるもの(以下「共通サブキャリア総数」という。)により以下のとおりとする。

| 共通サブキャリア総数 | ポストフィックスインターバル期間長 |
| --- | --- |
| 1024 | 1024／B |
| 2048 | 2048／B |
| 4096 | 0 |
| 8192 | 8192／B |

2　TPCシンボルのうちスーパーフレームの最後に伝送されるもののポストフィックスインターバル期間長は、スーパーフレームを1秒とするために要する長さとする。

3　伝送主シンボル、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル、TPCシンボル(2に掲げるものを除く。)、OISシンボル、FDMパイロットシンボル、スタッフシンボル、PPCシンボル及びSPCシンボルのポストフィックスインターバル期間長は、0とする。