別表第十九号の二十三　PPC信号の構成及び送出手順(第22条の19第5項関係)

PPC信号は、非アクティブ状態、識別状態及び予約状態のいずれかとし、それぞれ以下に示す構成及び送出手順とする。

1　非アクティブ状態

注

1　線形帰還シフトレジスタは、別表第十九号の二十一別記に示すとおりとする。

2　スロット割当ては、スロット番号7とする。

3　電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。

2　識別状態

注

1　PPCパケット信号はPPC情報から生成される信号であり、その構成及び送出手順は、別記1に示すとおりとする。

2　線形帰還シフトレジスタは、別表第十九号の二十一別記に示すとおりとする。

3　PPCパケット信号のスロット割当てはスロット番号3、線形帰還シフトレジスタにより生成される符号系列のスロット番号はスロット番号0、1、2、4及び6とする。

4　電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。

3　予約状態

注

1　線形帰還シフトレジスタは、別表第十九号の二十一別記に示すとおりとする。

2　スロット割当ては、スロット番号0から7とする。

3　電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。

別記1　PPCパケット信号の構成及び送出手順

注

1　PPC情報は56ビットの情報とし、その構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

2　ビットインターリーブ1は、別記2のとおりとする。

3　リードミュラー符号化は、7ビットを単位として行われるものとし、別記3に示すとおりとする。

4　ビットインターリーブ2は、別表第十九号の十八別記2のとおりとし、その入力信号は、一のPPC情報から生成されるリードミュラー符号化信号を2度繰り返したものに‘00000000’を付加して生成されるものとし、以下のような構成とする。

|  | 一のPPC情報をビットインターリーブ及びリードミュラー符号化した信号 | 一のPPC情報をビットインターリーブ及びリードミュラー符号化した信号 | ‘00000000’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 496ビット | 496ビット | 8ビット |  |

別記2　ビットインターリーブ

PPC情報は8行7列のインターリーバに列方向の順に書き込まれ、行方向の順に読み出される。

別記3　リードミュラー符号化

リードミュラー符号化は、7ビットの入力に対し、62ビットの値を出力するものとし、入力された7ビットの値をm6、m5、m4、m3、m2、m1、m0、出力される値のうち62ビットのk番目の値をck、kを2進数表示したものを‘t5，kt4，kt3，kt2，kt1，kt0，k’としたとき、ckは以下の式により生成される。