別表第三号　プレエンファシス特性(第8条第4項関係)

(１)  周波数特性

E(f)＝1／((1／2)＋(5／16)cos(2πf／fs)＋(1／8)cos(4πf／fs)＋(1／16)cos(6πf／fs))

注

1　fは、複合信号の周波数(単位MHz)とする。

2　E(f)は、周波数がfのときのプレエンファシス特性の相対振幅とし、複合信号の量子化レベルの128を基準レベルとして適用する。

3　fsは、16.2MHzとする。

4　πは、円周率を表す。

(２)  非線形特性

| 入力レベル | 出力レベル |
| --- | --- |
| －512≦x＜－112 | －64－√((3／125)(－x2－4224x－364544)) |
| －112≦x＜112 | x |
| 112≦x≦512 | 64＋√((3／125)(－x2＋4224x－364544)) |

注

1　xは、(1)の周波数特性を与えられた複合信号を表す、量子化レベルの128を基準レベルとする相対レベルとする。

2　出力レベルは、量子化レベルの128を基準レベルとする相対レベルとする。