別表第九号　多重信号の低域ろ波器の周波数特性(第14条第4項関係)

| 周波数(MHz) | 周波数特性の相対振幅 |
| --- | --- |
| f≦fL | 1 |
| fL＜f＜fU | √(0.5(1＋cos((f－fL)／(fU－fL))π)) |
| f≧fU | 0 |

注

1　fは、多重信号の周波数とする。

2　fLはfCの(1－η)倍の周波数とし、fUはfCの(1＋η)倍とする。この場合、ηはロールオフ率を表し、その値は0.3とし、fCは遮断周波数を表し、第14条第3項に規定する伝送速度の2分の1とする。

3　πは、円周率を表す。