別表

| 設備の区別 | 最大許容値 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第二項の周波数を使用するもの | 第三項の周波数を使用するもの |
| 1 医療用設備 | 三〇メートルの距離において毎メートル一ミリボルト以下 | 三〇メートルの距離において毎メートル二・五ミリボルト以下 |
| 2 工業用加熱設備 | 一〇〇メートルの距離において毎メートル一ミリボルト以下 | 一〇〇メートルの距離において毎メートル二・五ミリボルト以下 |
| 3 各種設備 |  |  |
| (一) 高周波出力が五〇〇ワツト以下のもの | 第二項又は第三項の使用周波数の区別に従い、それぞれ1の値に同じ。 |  |
| (二) 高周波出力が五〇〇ワツトを超えるもの | 第二項又は第三項の使用周波数の区別に従い、それぞれ2の値を超えない範囲において、1の値に√(P／500)(Pは、高周波出力をワツトで表わした数とする。)を乗じた値以下。ただし、第二項の周波数を使用する漏えい電界強度の低減技術の検証その他の実験を行う各種設備については、2の値とする。 |  |