別表第九号　搬送波を変調する信号の通信速度(第11条第7項関係)

搬送波を変調する信号の通信速度Bは、次式に示すとおりとする。

B＝C／TS

TS：別表第六号又は別表第十六号に示すシンボル期間長

C：以下に示す伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボル若しくはACシンボルに対応するキャリア数又はそれらの総数

|  | モード1 | モード2 | モード3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伝送主シンボル | 96×N | 192×N | 384×N |
| 上記以外 | 12×N＋1 | 24×N＋1 | 48×N＋1 |
| (内訳)TMCCシンボル | nS＋5×nd | 2×nS＋10×nd | 4×nS＋20×nd |
| SPシンボル | 9×nS | 18×nS | 36×nS |
| CPシンボル | nd＋1 | nd＋1 | nd＋1 |
| ACシンボル | 2×N＋4×nd | 4×N＋9×nd | 8×N＋19×nd |
| 計 | 108×N＋1 | 216×N＋1 | 432×N＋1 |

伝送主シンボルが差動変調によるOFDMセグメント数：nd

伝送主シンボルが同期変調によるOFDMセグメント数：ns

((nd＋ns＝N)ただし、Nは放送局の行う超短波放送のうちデジタル放送については、1セグメント型式のOFDMフレームの場合は1、3セグメント型式のOFDMフレームの場合は3とし、放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送については13、セグメント連結伝送放送については、1セグメント形式のOFDMフレームの場合は1、13セグメント形式のOFDMフレームの場合は13とする。)