別表第十四号　SPシンボル及びCPシンボルの構成(第14条第1項関係)

SP信号及びCP信号用の11次の電力拡散信号(x11＋x9＋1)は、下図に示す発生器により、すべてのレジスタについて1を初期値としてセットし、OFDMフレームの全キャリアの左端から右端まで、キャリア番号ごとに順次連続して発生させるものとし、出力ビットWiに対し2相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行うこととする。

注

1　各レジスタの初期値は、以下のとおりとする。

(1)　放送局の行う超短波放送のうちデジタル放送及びセグメント連結伝送放送であって1セグメント形式のOFDMフレームによるもの

| OFDMフレームの中央の周波数を含むサブチャンネル番号 | モード1の初期値 | モード2の初期値 | モード3の初期値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41，0，1 | 11100100101 | 00011011110 | 11100011101 |
| 2，3，4 | 11111111111 | 11111111111 | 11111111111 |
| 5，6，7 | 11011001111 | 01101011110 | 11011100101 |
| 8，9，10 | 01101011110 | 11011100101 | 10010100000 |
| 11，12，13 | 01000101110 | 11001000010 | 01110001001 |
| 14，15，16 | 11011100101 | 10010100000 | 00100011001 |
| 17，18，19 | 00101111010 | 00001011000 | 11100110110 |
| 20，21，22 | 11001000010 | 01110001001 | 00100001011 |
| 23，24，25 | 00010000100 | 00000100100 | 11100111101 |
| 26，27，28 | 10010100000 | 00100011001 | 01101010011 |
| 29，30，31 | 11110110000 | 01100111001 | 10111010010 |
| 32，33，34 | 00001011000 | 11100110110 | 01100010010 |
| 35，36，37 | 10100100111 | 00101010001 | 11110100101 |
| 38，39，40 | 01110001001 | 00100001011 | 00010011100 |

ただし、サブチャンネル番号とは、下図に示すように、標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成3年郵政省令第36号)第3条に規定される6MHz帯域幅を1／7MHzごとに区切り、帯域の左端より番号付けしたものである。

(2)　放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送及びセグメント連結伝送放送であって13セグメント形式のOFDMフレームによるもの

| セグメント番号 | モード1の初期値 | モード2の初期値 | モード3の初期値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11111111111 | 11111111111 | 11111111111 |
| 9 | 11011001111 | 01101011110 | 11011100101 |
| 7 | 01101011110 | 11011100101 | 10010100000 |
| 5 | 01000101110 | 11001000010 | 01110001001 |
| 3 | 11011100101 | 10010100000 | 00100011001 |
| 1 | 00101111010 | 00001011000 | 11100110110 |
| 0 | 11001000010 | 01110001001 | 00100001011 |
| 2 | 00010000100 | 00000100100 | 11100111101 |
| 4 | 10010100000 | 00100011001 | 01101010011 |
| 6 | 11110110000 | 01100111001 | 10111010010 |
| 8 | 00001011000 | 11100110110 | 01100010010 |
| 10 | 10100100111 | 00101010001 | 11110100101 |
| 12 | 01110001001 | 00100001011 | 00010011100 |

2　変調信号の振幅は、以下のとおりとする。

| Wiの値 | 変調信号の振幅(I，Q) |
| --- | --- |
| 0 | (4／3，0) |
| 1 | (－4／3，0) |

3　別表第八号及び別表第十七号に示す帯域の右端のCP信号の変調信号は、以下のとおりとする。

右端のCPの変調信号

| モード | 変調信号の振幅(I，Q) |
| --- | --- |
| モード1 | (－4／3，0) |
| モード2 | (＋4／3，0) |
| モード3 | (＋4／3，0) |