別表第四十五号　伝送主信号の構成(第35条の5第1項関係)

注

1　この表において「スロット」とは第三十五条の五第一項に規定するスロットをいう。

2　スロットヘッダは、当該スロットがTSパケットにより構成される場合は全てのビットを‘1’とし、TLVパケットにより構成される場合は別記1の構成とする。

3　電力拡散信号は、別記2のとおりとする。

4　一のTLVパケットは、複数のスロットにまたがってもよい。

別記1　TLVパケットにより構成されるスロットにおけるスロットヘッダの構成

注

1　先頭TLV指示は、未定義の直後から、スロットごとに包含される最初のTLVの先頭位置を示し、スロット中の最初のTLVの先頭バイトの位置を、スロットヘッダを除いたスロット先頭からのバイト数で示す。ただし、先頭バイトが存在しない場合、その値は0xFFFFとする。

2　未定義は、全てのビットを‘1’とする。

別記2　伝送主信号に対する電力拡散信号

別表第四十二号に示す1フレームを周期とし、次に示す図のようにx25＋x22＋1(25次M系列)により発生する疑似乱数符号系列を加算する。ただし、LDPC符号パリティ部分及び無効スロットについては電力拡散を行わないこととし、電力拡散を行わない区間については電力拡散回路の疑似乱数符号系列の発生を停止するものとする。