別表第四十六号　高度広帯域衛星デジタル放送方式の主信号に関する誤り訂正方式(第35条の5第2項関係)

1　誤り訂正外符号はBCH符号、誤り訂正内符号はLDPC符号とし、その構成は以下のとおりとする。ただし、搬送波の変調が八相位相変調の場合、誤り訂正内符号の符号化率は89／120以下とする。

| 符号化率 | スロットヘッダビット数 | 主信号ビット数 | BCHパリティビット数 | スタッフビット | LDPCパリティビット数 | LDPC符号化後ビット数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ［H］ | ［D］ | ［Pbch］ | ［S］ | ［P1dpc］ | ［Nldpc］ |
| 41／120 | 176 | 14960 | 192 | 6 | 29546 | 44880 |
| 49／120 | 176 | 17952 | 192 | 6 | 26554 | 44880 |
| 61／120 | 176 | 22440 | 192 | 6 | 22066 | 44880 |
| 73／120 | 176 | 26928 | 192 | 6 | 17578 | 44880 |
| 81／120 | 176 | 29920 | 192 | 6 | 14586 | 44880 |
| 89／120 | 176 | 32912 | 192 | 6 | 11594 | 44880 |
| 97／120 | 176 | 35904 | 192 | 6 | 8602 | 44880 |
| 101／120 | 176 | 37400 | 192 | 6 | 7106 | 44880 |
| 105／120 | 176 | 38896 | 192 | 6 | 5610 | 44880 |
| 109／120 | 176 | 40392 | 192 | 6 | 4114 | 44880 |

2　BCH符号の生成多項式は、次表に示す多項式の積で表されるものとする。

| g1(x) | 1＋x＋x3＋x12＋x16 |
| --- | --- |
| g2(x) | 1＋x2＋x3＋x4＋x8＋x9＋x11＋x12＋x16 |
| g3(x) | 1＋x2＋x3＋x7＋x9＋x10＋x11＋x13＋x16 |
| g4(x) | 1＋x＋x3＋x6＋x7＋x11＋x12＋x13＋x16 |
| g5(x) | 1＋x＋x2＋x3＋x5＋x7＋x8＋x9＋x11＋x13＋x16 |
| g6(x) | 1＋x＋x6＋x7＋x9＋x10＋x12＋x13＋x16 |
| g7(x) | 1＋x＋x2＋x6＋x9＋x10＋x11＋x15＋x16 |
| g8(x) | 1＋x＋x3＋x6＋x8＋x9＋x12＋x15＋x16 |
| g9(x) | 1＋x＋x4＋x6＋x8＋x10＋x11＋x12＋x13＋x15＋x16 |
| g10(x) | 1＋x＋x2＋x4＋x6＋x8＋x9＋x10＋x11＋x15＋x16 |
| g11(x) | 1＋x6＋x8＋x9＋x10＋x13＋x14＋x15＋x16 |
| g12(x) | 1＋x＋x2＋x3＋x5＋x6＋x7＋x10＋x11＋x15＋x16 |

3　LDPC符号は、パリティ検査ビットpn(n＝0，1，…，nldpc－kldpc－1)、情報ビットim(m＝0，1，…，kldpc－1)としたとき、情報ビットについて374ビットごとに次の演算を繰り返す。なお、パリティ検査ビットの初期値は、p0＝p1＝p2＝…＝pnldpc－kldpc－1＝0とする。

px＝pxim、(m＝0，374，748，…)

py＝pyim、(m＝1，…，373，375，…，747，749，…)

すべての情報ビットについて演算を行った後、pnは次式により与えられる。

p0＝p0i0

pn＝pnpn－1、(n＝1，…，nldpc－kldpc－1)

注

1　は、排他的論理和の演算素子を表す。

2　xは、別記1の(m／374＋1)行目で指定されるパリティ検査ビット位置を示す。

3　yは、｛x＋(mmod374)×q｝mod(nldpc－kldpc)により表されるパリティ検査ビット位置を示す。ただし、xは、別記1の(［m／374］＋1)行目で指定されるパリティ検査ビット位置を示す。(［　］は整数部を意味する。)

また、qは符号化率に応じて決まる定数を示し、次表のとおりとする。

| 符号化率 | q |
| --- | --- |
| 41／120 | 79 |
| 49／120 | 71 |
| 61／120 | 59 |
| 73／120 | 47 |
| 81／120 | 39 |
| 89／120 | 31 |
| 97／120 | 23 |
| 101／120 | 19 |
| 105／120 | 15 |
| 109／120 | 11 |

別記1　パリティ検査ビット位置

符号化率41／120の場合

625 1750 2125 3750 15250 18750 19250 27375 29000

4375 6750 7125 7500 13125 16250 19375 28875 29250

1500 6125 6533 13500 23500 25500 26000 27625 28750

6500 7625 9625 14875 16875 18000 18500 27500 27750

250 4204 6000 12500 17125 21204 21875 22079 23750

125 9125 11250 11875 12000 14000 14125 15875 24125

4875 9875 11000 11125 13000 16500 19000 25125 26375

2941 8500 12362 15125 16375 18250 20250 21375 24000

0 750 19875 21625 21750 22125 23250 27329 28375

875 2750 3125 8625 18875 20000 23375 26125 26829

500 5533 18375 18625 20125 20375 24625 25250 27875

1250 10000 10658 17000 17750 19500 19625 25875 29375

2250 3000 4000 5250 9375 11750 14750 24875 29500

5000 5750 12375 16625 17579 18125 21250 22625 26625

2500 3783 4625 9250 10875 15500 17625 22375 28500

1125 5500 9737 13329 13750 13875 16829 22750 24375

375 6875 10454 11375 12875 13375 14250 19750 23125

3375 4750 8375 10125 14500 17875 22500 24829 25829

1625 3500 5625 6783 8987 12250 21158 23625 24250

1000 12750 16204

3875 15000 16000

14625 15375 21500

7875 11625 24500

1875 2875 9000

8875 20500 28625

14375 17375 27125

8000 20875 26500

11500 20750 22329

4329 7250 12625

7750 13704 25000

3329 5875 23875

7000 17250 28250

5125 7375 22875

8125 26875 29125

25625 26250 28000

1375 15750 19125

4500 10625 15625

2079 9750 10250

2375 6250 28125

20625 23000 27000

8250 10750 25375

符号化率49／120の場合

1165 4327 5257 6652 8977 14185 16417 17440 21346 22183 22741 25810

2002 2653 3769 7467 10930 19672 19951 23392 23671 24787 25159 26368

5908 7768 12489 13441 13999 15487 16324 16882 17161 17254 18370 18835

1072 1422 1723 3304 4513 5815 6187 8605 12024 13720 15673 19300

3025 4699 9349 9677 10279 12210 15766 17905 20974 21160 21532 22418

2910 6280 6931 8539 10186 10651 14907 18326 19021 22834 23485 25908

700 4048 5443 8047 12675 14721 17768 19858 22462 22648 24229 26160

4026 4792 6001 6838 9163 11023 13255 13534 18818 20695 24393 24601

235 2095 7210 15022 19486 20416 20952 21718 21953 23206 25903 26182

1515 2188 4141 5071 6537 11608 11674 11767 19464 19765 21067 25531

1909 5629 8233 10886 14535 16816 17347 18698 20509 22555 23113 26461

4420 9721 16975 20230

6094 12325 25717 26275

7024 9907 16789 22090

1537 3862 14092 24880

6559 7117 11116 24415

12303 18649 21625 24043

935 6373 9442 17068

886 8419 15930 17719

8884 14371 16138 18928

2445 8698 18277 22369

421 5421 15952 23857

3211 5793 7861 21253

7653 11581 12511 25066

328 8791 24136 24579

11209 14557 15301 20673

1258 3397 10465 24973

142 2932 5164 20044

6745 10093 16045 16231

3260 4234 14814 16510

7374 16696 19207 25252

10443 10837 21439 25438

1630 9699 11860 23950

2538 8512 17998 20859

2560 9327 9814 23578

12954 13047 18091 21997

10000 13233 20323 23020

14278 15208 15580 18742

12697 13069 19579 24694

607 3676 4978 17604

12046 12790 13813 22927

1050 2423 11302 15394

3583 7959 8211 9141

4606 11488 15115 23299

3490 7489 17812 19114

5536 13627 15000 25996

1887 2746 4885 21904

514 13419 13906 20279

8025 10558 23764 25700

符号化率61／120の場合

935 1458 2280 7022 7261 10304 13046 14232 14442 19132

1219 2960 12710 16907 17635 18558 18607 20783 21275 21527

1713 3083 3992 8208 11182 14002 15040 19443 19860 21268

4595 8550 8796 9519 11520 15723 16495 17628 19287 20007

1324 5883 6312 6626 8651 11192 11796 12394 15476 16860

2150 3938 5484 5966 6871 10755 13112 15299 20144 21625

2503 3253 3414 4829 5574 6401 8181 10063 13159 17765

2408 4033 4160 5921 6539 7938 9001 15716 16189 16411

422 3861 7506 11878 11939 15138 15617 17293 18581 19050

4003 6185 7743 8979 11367 11605 14867 16383 18641 18700

8862 8986 12553 13230 13908 13986 16632 18386 20073 20655

325 2041 2891 5428 9469 9497 11906 16679 16693 20615

1483 2177 5196 7977 9040 9168 9712 9869 15086 18396

717 2863 2884 3614 6766 8413 12640 13271 14420 21818

1742 2267 5713 6214 16642 16847 18468 20656 21540 21830

2175 5642 6972 7614 9616 9955 10631 12293 12916 18984

12742 19462 20458

11100 11954 19267

1120 3218 7998

6212 15705 19295

8774 11612 12712

9661 17108 21492

6296 6815 8590

767 1804 3167

2793 10075 15390

4493 6855 21361

7432 7927 16108

879 9629 11718

12879 16882 19590

4982 19254 20006

7798 14941 15386

13088 14120 19159

5082 9270 12298

1372 8658 20254

4719 19278 21161

3106 3773 5181

3892 11004 19423

17566 18234 22002

10589 11280 18876

6845 9704 18378

17541 19105 19788

7463 17311 21787

11607 19830 21371

4359 12892 19222

2419 12692 14590

440 10303 14235

4683 7984 14856

3228 14298 15614

3549 16686 17386

1733 7291 20212

1502 12471 17171

10919 16678 18344

1559 19353 21032

15999 20879 21230

5138 16012 17488

507 18359 19398

2745 4062 11305

4976 4994 11744

3390 16158 20308

2524 9477 17992

3977 13357 16270

符号化率73／120の場合

357 954 7119 7201 7951 8660 8833 10902 13537 15019 16162 17393 17414

415 1005 2768 4478 6376 6992 10421 11744 13008 13294 16054 16103 17398

33 1278 5158 7309 7692 7725 10635 12376 12386 14426 14624 15432 17361

1005 2169 2215 3348 3667 4112 6118 8391 9296 9353 14480 16954 17519

789 1675 1751 6153 6377 13166 13887 13905 14217 14507 14753 15707 15896

355 1880 2959 3279 3328 6405 7962 9391 11195 11415 13999 14370 17134

1487 2810 3059 3354 3515 4282 8082 14613 15099 15268 16682 17303 17559

1140 2561 2662 2668 3505 4851 5341 6138 10407 12194 13150 13223 13239

3068 3856 4550 8151 8244 9602 9752 11365 11636 11768 12134 13566 17105

1435 1664 2304 3212 4974 8135 11314 11588 11667 12195 15385 15715 16714

1741 1947 2773 4045 4340 8244 9170 9583 12382 13645 13768 14027 16709

4247 5364 12994

24 1585 9160

5678 9509 12795

1584 2932 7313

5311 6685 16318

1053 9398 14842

9448 12744 13810

3040 3679 7686

9816 11028 13609

352 3396 7645

293 6003 12642

6840 11000 13886

3030 6910 11489

4601 16312 16351

5633 5708 9483

6931 12266 15863

4080 11013 16587

6077 6901 8660

11160 12563 16833

12610 13589 17255

597 6780 12541

3572 5296 16178

2772 10557 16953

8315 9497 12811

9076 10590 17513

9464 11633 12939

117 11613 11782

4008 7056 12120

2156 6956 9614

11255 11681 14684

374 5204 5316

5750 10140 10754

3246 15326 16788

4839 13725 14859

3760 13834 16089

2988 3455 12733

5093 8924 16859

3592 3621 16569

6053 7951 8316

7331 13216 17181

8094 11141 16500

1956 3488 10371

2852 5454 8847

3016 3177 10250

2990 12736 13293

8599 10333 12826

11154 13241 16994

6472 14558 15541

309 3770 15650

3890 6732 12686

1791 5409 16925

10464 14384 14699

1282 10278 15135

5851 9569 10063

9527 13932 17090

4192 6788 17248

2322 2357 9161

1381 7313 16246

196 3561 7252

5881 10640 14399

1451 14495 17425

2911 8369 9439

符号化率81／120の場合

4958 6639 6721 8238 9540 9550 10491 11742 11641 12092 13056 13460

1135 1453 1545 1594 2703 3390 4538 4466 6018 11272 11598 12726

4975 4835 7828 9796 9878 11211 11805 11887 12215 12732 13357 14181

477 1914 3849 5397 5569 7818 7910 10083 10247 11108 13025 13558

918 2825 3050 3130 3347 9325 11410 11549 12972 13560 14292 14183

1996 6166 6176 6922 7396 8318 8722 8976 9837 10272 11541 12611

899 1746 2968 3374 5260 5393 6379 7054 8048 9534 10696 14550

1166 4372 5364 5573 10123 10104 10586 10967 10971 10780 13320 14450

653 1703 1713 3800 4999 7275 7457 8366 8515 9175 9770 14341

897 1176 1100 1689 2011 1912 2195 3827 4942 5395 6179 8525

883 1697 2535 2785 7982 8505 8794 9803 10643 10411 12033 13592

4688 4907 6004 6338 6537 9299 11769 12841 13341 13843 13650 14362

5526 6516 10983

11959 13659 13523

2947 5532 8679

8687 12867 13486

5450 6719 10727

1432 3767 12129

735 4095 11557

9755 10288 13978

694 5899 6270

5696 6393 10124

4384 4710 7582

7500 11231 12010

5694 9259 11477

5983 6762 8156

2004 8197 11969

1881 4872 8853

7242 9017 9751

241 2168 8361

7254 7375 10401

3236 3726 5446

4979 5151 5778

4093 5858 6926

3714 13072 14265

2537 6752 9503

3599 10153 10534

2406 6141 14388

2334 12379 12664

2086 9319 14140

895 11639 13814

405 4456 13349

3601 8072 11104

7908 11344 12523

362 8113 10934

2330 3931 9632

1266 3150 3564

2494 4013 7900

1186 9395 9216

1553 7090 7377

4085 6389 8894

8730 9591 12502

6434 7131 13691

7172 7295 10575

1184 9936 14358

5284 8884 10438

407 5149 14548

5079 7049 13527

3685 7642 7992

2209 2453 3177

2978 4341 8029

846 3478 12943

2332 10276 13322

1871 8802 13277

2580 4292 10329

3277 7785 14210

6832 12949 13117

1994 4257 4425

2158 4782 13568

530 11096 11723

3183 12564 14152

403 6842 9509

9895 14161 14474

487 3318 11590

2517 6266 14306

3031 3769 11928

3029 3154 11846

6268 14052 14585

3933 5327 11826

6514 12785 13158

7888 11414 12662

符号化率89／120の場合

1372 1492 2242 2362 3502 3622 6472 7912 8362 10252

3775 4732 6682 7942 9712 10162 10501 10343 10852 11184

1086 2482 2812 2932 5550 5602 6807 6862 8433 10042

1282 2844 5543 6147 7492 8122 8842 10282 10582 11573

682 986 2274 5780 5872 6595 7712 7674 7972 10828

1552 3000 5218 5182 5423 5635 7528 8756 9742 10553

473 2431 4224 4952 4762 6542 7413 8905 9446 11242

1262 1582 1793 3865 4590 4852 7854 8032 10137 11433

1109 1225 2302 3382 4232 6352 7312 8637 9757 10134

1922 4882 4972 5307 5610 7913 9204 10372 10860 11582

1111 2123 3833 4711 6238 6353 7102 8260 8872 11512

563 2003 3988 3748 3832 6515 7105 8550 10588 10617

689 1102 1735 2724 3023 4135 5309 7026 8334 9532

1384 1882 3594 4385 5784 9832 10752 11064 11274 11393

1316 1373 2040 4287 5483 6239 8878 9745 10855 11454

5243 7344 7493

1710 3597 11007

3472 6323 10974

1649 3082 5812

6444 9481 9809

1134 3352 9502

4553 8782 10972

4462 7073 8814

4781 10023 9989

2303 5754 6262

3055 5513 7162

3053 8337 9952

4012 4853 7015

3685 4583 10709

4588 5184 5242

3952 4288 7884

3112 5303 11152

803 5999 9144

688 1734 3202

2363 9412 9862

3052 7223 7794

8453 9954 11572

562 5093 9172

4709 5693 10095

5752 8573 11004

2244 4403 8452

4258 9442 9534

3263 5157 10919

7553 8932 11488

1402 3683 4644

3353 6684 8062

2093 8002 10164

2820 7432 7824

5363 6804 9232

3203 7734 10167

8518 9085 9052

2723 2995 9802

3328 9112 10614

3474 5046 8583

653 7137 7434

1294 6059 11484

1224 1343 1912

2184 4253 8512

1764 6474 8367

4915 6237 7914

1073 10494 11182

2453 2997 3292

4468 6954 10497

5964 6273 7252

3773 8572 8664

2008 2097 2064

4858 4942 8939

623 4764 8392

2760 6983 10192

982 2573 2694

1732 3743 9024

6712 9332 11223

1252 11363 11544

4312 6365 8662

3303 6925 11135

2753 6811 7225

4314 10823 11062

3448 3924 9562

5453 7704 9622

742 6628 7174

867 833 5632

6481 6717 11373

2452 7583 9324

2640 7222 8902

6173 9352 10889

1222 1522 7582

5758 6234 11452

2100 7020 10822

2633 4792 8214

符号化率97／120の場合

1215 1303 1606 1628 1804 2200 2244 5522 8475 8514

1364 2122 3569 4163 4554 4906 5418 4109 7150 8250

1043 1220 2916 4604 4827 6094 6492 6996 7527 8275

1134 2530 4052 3072 6060 5711 6170 6210 6938 8409

1321 1672 2073 2426 3481 4480 7678 7421 7835 8519

1598 1611 2200 2024 4938 5106 5216 6434 7750 8011

1932 1677 2800 3345 5811 6161 7132 7326 7713 7524

1855 1084 5315 5399 5846 6047 6497 7567 8414 7907

1262 3747 4097 5788 5733 6109 6832 6976 8437 8489

902 2082 1986 2479 2926 3666 4527 6857 8145 8522

1067 2848 4332 4822 4603 4759 5250 6182 6296 7900

2465 4449 4402

3939 5505 8147

4444 5346 7062

2046 3235 4116

2427 4335 5033

2118 4322 7480

819 1277 8343

3834 5128 6248

1877 2377 2513

2179 5632 8492

3332 7656 7925

930 2332 6424

804 6056 7350

2757 6645 7174

3547 5232 6940

2229 5493 7943

2008 2794 2884

2135 3158 3874

1149 2883 8010

4423 4445 8379

688 3036 4011

3272 3882 5414

890 1722 3239

4453 5638 7806

2730 4847 5588

1240 3058 7788

4533 6798 6954

3037 6715 7866

871 3640 6426

2797 8097 8421

1830 3549 3762

3786 3938 4229

3702 4752 7722

748 1023 7568

2150 2136 2913

3307 8301 8580

1543 5172 6956

684 6249 7876

6030 7041 7634

2048 2597 5109

2795 4555 6842

3306 4050 5214

3631 4957 8272

2514 4889 8541

2784 6759 8234

3940 5084 8382

6297 6634 6580

1129 8300 8470

2420 3349 7239

1480 6475 6804

841 2028 6436

3301 5766 6116

552 5045 7539

3279 4539 7422

2333 6820 8118

2268 6870 8316

4026 5921 8013

731 1212 6167

3438 5509 6688

1282 5594 8123

1903 3791 7551

893 1440 1501

1914 4340 6628

2647 2994 5018

2786 3245 8016

1614 3743 5258

1018 5065 6293

4291 6937 7640

3636 6077 7992

1265 1586 5765

3830 4599 6716

1122 7508 8213

1567 3213 6471

4978 5544 5874

2993 4405 5786

1826 4885 5681

4664 5907 6338

2621 3542 6491

2178 6143 6974

4105 7267 7282

1232 1431 5808

947 6103 7182

3752 5173 6060

2816 3635 6073

1343 4226 7744

3241 7047 7546

符号化率101／120の場合

836 3140 3644 3968 4238 5858 5930 6470 6542 6866

1183 2385 3689 3248 3680 4112 4616 4868 5210 6344

494 1179 2908 3158 3715 5432 5426 5617 6998 6600

1325 2485 3466 5228 4605 5244 6102 6286 5107 6955

880 2704 3752 4204 4493 5403 6368 6308 5265 6950

538 1209 1201 1330 2205 2887 2931 3016 3613 6036

1699 2414 2441 1307 3886 4716 5761 6712 6817 5491

1299 1143 1974 2683 3880 4554 4851 5714 5811 6896

913 2626 4797 2922 3181 4324 5023 5936 6717 2455

2620 2983 3267 3036 4460 5026 5366 6428 6442 6644

2115 3862 3472 4369 4889 6431 6995 6743 7086 6093

3375 5631 7082

972 1348 5296

1001 1365 1684

1396 4861 4841

5103 5607 6092

1089 2876 5303

2731 4742 5733

1214 1594 5145

2046 4078 5566

3252 6375 6528

2138 2942 6892

983 3759 5216

1402 1888 4552

4033 6110 6794

2510 4725 6459

1188 3936 6868

430 900 3284

651 6083 6115

2973 4458 4475

2592 3141 5737

2194 5620 6060

3785 4332 4562

1652 4412 4736

778 2943 7104

695 2619 6133

2104 3650 6099

1680 6920 6970

1526 2109 3268

732 1075 3914

2958 3393 5055

1858 6297 6926

3673 3667 6852

3445 5500 6503

787 3071 6512

477 712 2852

914 2121 2898

2187 3251 3769

391 4383 6766

1338 1713 5858

1182 1905 2622

459 685 2150

2048 4077 4976

389 2360 2858

482 3852 5918

1666 4881 6507

1304 2709 5788

578 5561 6276

1938 2456 4323

929 1559 5859

1941 3070 3266

2710 3820 4452

4295 5300 5717

841 1845 4461

2087 3257 5057

3199 4322 4796

3992 4258 4639

3547 3786 5040

1099 3646 5320

1199 1593 2116

1835 6078 6693

1360 4214 5686

1655 2661 5662

3478 5227 5993

3201 4482 5066

659 1701 6062

4720 5070 6264

2408 4415 6264

2259 5124 7054

5558 5810 5863

3205 4959 6353

1305 3467 6132

639 4348 5894

567 3050 4065

1082 2497 4129

2006 5420 5247

1358 1600 3883

1060 1136 2716

1620 2407 6841

1899 6146 6386

1492 1792 4762

606 1648 4064

679 2534 7084

4403 6195 6601

3704 4840 5560

612 2406 2755

523 5545 6783

2296 3774 6996

1413 4713 7033

2386 3119 5283

3291 4930 6981

符号化率105／120の場合

93 1986 2504 2631 2810 2877 3763 4354 4824

76 385 1193 1434 3481 3979 4379 4436 4587

160 350 911 964 1180 1428 2212 3465 4738

130 389 620 865 1966 1999 2315 3714 4392

139 2226 2900 2932 3167 3550 4630 5155 5271

163 519 902 1789 2809 3731 3759 5270 5287

390 2117 2436 2877 3378 3731 4882 5205 5463

2131 3304 3681 4382 4462 4594 4808 4929 4985

592 676 3162 3391 3817 4392 4847 5492 5513

640 1392 1583 1742 2649 3827 3918 4029 4319

479 669 1097 1380 2222 2538 2809 3727 3750

1214 1592 2559 3574 3966 4108 4284 4646 4930

205 641 1947 2048 2066 2589 3277 3999 4869

424 662 1243 1414 1873 1943 2212 3271 3493

993 1122 1453 2626 3469 3568 3981 4930 5392

892 928 3979

90 2273 4406

1890 2999 3206

2411 4980 5104

712 3958 4361

497 1159 3611

3145 4022 4896

1120 2568 3522

132 888 980

934 1275 2660

2797 3622 5588

2797 4621 5312

4070 4922 5171

851 2474 3190

57 2355 2527

3254 3519 5061

484 1948 4085

405 1895 5547

4288 4338 5337

1695 4773 5356

810 2881 5523

1077 2731 3000

796 3631 5170

1028 1679 3049

1138 3176 3866

2928 3499 4448

1079 1322 4875

1651 2305 3871

3223 3792 5541

833 2418 5504

1918 3292 5534

2953 4430 5553

1487 4715 4964

2396 2686 3438

4201 4519 5427

179 1193 3181

848 987 2822

1136 2399 4467

2909 3650 4553

129 1325 5190

3046 5252 5403

4120 4290 4687

150 3304 5605

16 4685 5478

2910 3667 4453

2471 2565 4228

1694 4247 4900

2116 4092 4412

3003 4733 5351

1377 1432 5404

1024 3100 3224

681 2154 5526

1844 1985 4974

330 2520 3746

2573 3454 5496

2088 4939 5384

1072 3111 3171

3672 3858 5543

2211 5080 5325

673 1822 2238

2003 2825 4007

2880 3302 4719

2080 2877 5362

402 756 2132

2318 2523 5597

241 1344 5488

3164 3215 5465

24 1943 2458

1704 5151 5608

1071 2514 3944

645 2392 3526

1484 1586 5052

3551 4029 5016

891 2493 5049

1686 3183 5438

3366 3538 3698

2033 3490 3792

1366 5137 5476

635 2040 5395

1678 1694 4675

268 849 1655

1400 2723 5093

363 1781 5053

1925 2804 2956

505 1267 2720

1880 2601 4547

2258 3386 5337

2094 5123 5159

1881 2988 3881

201 690 1016

符号化率109／120の場合

220 484 3688 3808

880 1335 2704 4106

544 556 2092 2416

1504 1660 2152

1336 3700 3891

1564 2320 4024

1168 2644 4060

1958 2056 3712

938 2992 3004

3100 3459 4047

1045 1576 3050

278 1826 2235

1000 1984 3255

1178 3662 3724

172 2907 3532

160 2380 3064

628 1116 1790

579 2212 3328

302 435 1264

1479 1792 3796

1300 3591 3901

820 1143 3856

724 1093 2968

1106 3099 3604

255 2164 2656

951 1684 3472

592 2027 2308

2473 2487 3887

1024 1288 2269

736 1851 3172

1166 2436 2547

374 1312 2848

854 1924 3304

456 1108 1372

950 2091 2799

915 1708 1970

304 1059 3804

292 2030 2620

841 1240 1827

1492 2376 3160

546 976 1813

2127 2786 3972

604 2871 3652

471 2822 3040

290 640 3544

2282 2824 3784

1204 3500 4055

699 1743 3364

527 1599 2978

1250 3748 4074

316 373 2692

3220 3324 3490

925 3431 3736

1934 2007 3904

734 1971 2584

2055 3279 3964

1551 1672 4108

1596 2488 2560

1518 3614 3916

2607 3013 4012

663 2942 3940

1659 3267 3730

1740 2559 2752

496 1539 1800

2437 2798 4094

817 1420 3649

1480 1863 2200

2031 2187 2884

274 2716 3049

1491 2960 3232

1899 2523 3316

844 1655 2428

2339 2474 3919

388 2869 3952

999 2139 3508

1180 2115 2668

2379 3520 3589

564 2728 3903

616 1153 3196

697 759 3388

975 1864 3347

711 1418 2307

405 827 1712

1466 3107 3396

2691 3480 3992

952 2173 2605

519 543 1744

1146 1931 2812

1702 2919 3411

687 1593 1634

3384 3460 3528

856 2232 3170

195 411 1443

2522 3190 3988

1406 2377 2464

387 3202 3976

1320 2248 2795

243 2087 2367

448 1227 3698

1478 2999 3208

2546 2619 2632

196 1107 2272

2943 3178 3855

1252 1742 3551

364 591 3076

807 1404 1900

1192 3239 3579

890 2068 3650

793 1850 4048