別表第五十号　映像信号の各パラメータ(第35条の8第4項関係)

| 走査線数 |  | 525本 | 525本 | 1125本 | 1125本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有効走査線数 |  | 483本 | 483本 | 1080本 | 1080本 |
| 走査方式 |  | 1本おき | 順次 | 1本おき | 順次 |
| フレーム周波数 |  | 30／1.001Hz | 60／1.001Hz | 30／1.001Hz | 60／1.001Hz |
| フィールド周波数 |  | 60／1.001Hz |  | 60／1.001Hz |  |
| 画面の横と縦の比 |  | 16：9 | 16：9 | 16：9 | 16：9 |
| 水平走査の繰返し周波数fH |  | 15.750／1.001kHz | 31.500／1.001kHz | 33.750／1.001kHz | 67.500／1.001kHz |
| 標本化周波数 | 輝度信号 | 13.5MHz | 27MHz | 74.25／1.001MHz | 148.5／1.001MHz |
|  | 色差信号 | 6.75MHz | 13.5MHz | 37.125／1.001MHz | 74.25／1.001MHz |
| 1走査線当たりの標本化数 | 輝度信号 | 858 | 858 | 2200 | 2200 |
|  | 色差信号 | 429 | 429 | 1100 | 1100 |
| 1走査線当たりの有効標本化数 | 輝度信号 | 720 | 720 | 1920 | 1920 |
|  | 色差信号 | 360 | 360 | 960 | 960 |
| ろ波特性 |  | 別表第十九号別記1 | 別表第十九号別記2 | 別表第十九号別記3 | 別記1 |
| 水平同期信号 |  | 別表第十九号別記4 |  | 別表第十九号別記6 | 別記2 |
| 垂直同期信号 |  | 別表第十九号別記7 | 別表第十九号別記8 | 別表第十九号別記10 | 別記3 |

別記1　走査線数が1125本であって、走査方式が順次の場合のろ波特性

輝度信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)

色差信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)

別記2　走査線数が1125本であって、走査方式が順次の場合の水平同期信号

水平同期信号のレベル

| 記号 | 項目 | 規定値 |
| --- | --- | --- |
| Sm | 負極性パルス振幅(mV) | 300 |
| Sp | 正極性パルス振幅(mV) | 300 |
| V | 映像信号振幅(mV) | 700 |

水平同期信号のタイミング

| 記号 | 項目 | 規定値 |
| --- | --- | --- |
| a | 負極性パルス開始点(T) | 44 |
| b | 映像信号終了点(T) | 88 |
| c | 正極性パルス終了点(T) | 44 |
| d | クランプ終了点(T) | 132 |
| e | 映像信号開始点(T) | 192 |
| f | パルス立ち上がり／立ち下がり時間(T) | 4 |

注　Tは基準クロック期間を示し、輝度標本化周波数の逆数である。

別記3　走査線数が1125本であって、走査方式が順次の場合の垂直同期信号

垂直同期信号に関する規定

| 記号 | 項目 | 規定値 |
| --- | --- | --- |
| H | 1ライン期間(T) | 2200 |
| h | 垂直同期パルス幅(T) | 1980 |
|  | 画面の最上部のライン | ＃42 |
|  | 画面の最下部のライン | ＃1121 |
|  | 垂直ブランキング期間 | 45H |
|  | フレームの開始 | ＃1 |

注　Tは基準クロック期間を示し、輝度標本化周波数の逆数である。